Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr 1 z dn. 29.12.2017r.

specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. FOTODIGITALIZER n/w lub równoważne.

Dane techniczne minimum:

1. Obszar roboczy: 180 x 120 cm,

2. Aparat Nikon Coolpix + statyw,

3. Komplet magnesów (20 sztuk).

2. PLOTER n/w lub równoważne.

Dane techniczne minimum:

1. Szerokość wydruku: 165 cm,

2. Prędkość drukowania: 78 m2/h,

3. Rozdzielczość: 300 dpi,

4. Rodzaj głowicy drukującej: 2 głowice,

5. Komunikacja: USB 2.0,

6. Gramatura papieru: 40-8 g/ m2,

7. Wymiary: szerokość – 230 cm, wysokość – 101 cm, głębokość – 48 cm.

3. LAPTOP X 2 n/w lub równoważne.

Dane techniczne minimum:

1. Procesor Intel Core i7,

2. Pamięć RAM: 8 GB,

3. Karta graficzna z pamięcią RAM minimum 2GB,

4. System operacyjny 64-bitowy w Polskiej wersji językowej (zgodny z wymaganiami oprogramowania do zarządzania produkcją).

4. LAGOWARKA n/w lub równoważne.

Dane techniczne minimum:

1. max. wysokość nakładania w systemie z odcinaniem kolejnych warstw – 250mm,

2. max. wysokość nakładania systemem zig-zag – 220mm,

3. max. wysokość nakładania materiałów z „rękawa” – 200mm,

4. max. szerokość robocza – 180cm,

5. max. średnica rolki – 450mm,

6. max. waga rolki – 120kg,

7. max. prędkość warstwowania – 100 m/min.

8. moc zainstalowana/ zasilanie – 3kW/ 220-240V/ 50Hz.

5. KATER n/w lub równoważne.

Dane techniczne minimum:

1. Max. Wysokość cięcia (nakład w kompresji): 6,0 cm,

2. Prędkość liniowa cięcia: 60m/min.,

3. Akceleracja ruchu liniowego głowicy: max. 0,5g (5m/s2),

4. Napięcie zasilania: 3-fazowe 400V+N +/-10% / 50Hz.

5. Sprężone powietrze: 6 bar / średnie zużycie: 150 Nl/min.,

6. Poziom hałasu: < 75 dB.

7. Średni pobór mocy: 12 kW.

6. OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ.

Dane techniczne minimum:

System nowoczesnego zarządzania produkcją powinien zawierać zintegrowane moduły tworzące oprogramowanie przeznaczone dla producentów odzieży i tekstyliów. System musi zawierać kompletny zestaw narzędzi dla nowoczesnego zarządzania procesem produkcji i całą firmą. We wszystkich modułach pakietu muszą obowiązywać te same, spójne i logiczne zasady obsługi.

System musi posiadać elementy, które umożliwią gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych informacji pod kątem indywidualnych potrzeb firmy. Platforma ta musi posiadać prostą i intuicyjną obsługę, czytelną, graficzną prezentację sprawozdań, a także aktualizację raportów. Musi również posiadać możliwość publikowania zbudowanych raportów w sieci WEB i łatwą agregację wartości rozproszonych.

Charakterystyka systemu:

1. Śledzenie i wizualizacja produkcji w czasie rzeczywistym

2. Badanie rzeczywistego czasu pracy maszyn

3. Wykrywanie przestojów oraz mikro-przestojów

4. Natychmiastowe powiadamianie o przestojach

5. Planowanie kolejności wykonania zleceń produkcyjnych

6. Automatyczne generowanie raportów

7. Zarządzanie obiegiem dokumentów

8. Gromadzenie i akwizycja danych

9. Automatyczne i ręczne wprowadzanie danych produkcyjnych

10. Wymiana danych z innymi systemami do harmonogramowania produkcji

11. Wsparcie procesów kontroli jakości