Piaskowa filtracja

z bocznym zaworem sześciodrożnym

HAYWARD S210S

Pompa Time Control 140

Instrukcja montażu i obsługi

# SPIS TREŚCI

|  |  | CZ | SK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INSTRUKCJE PODSTAWOWE | 1 | 11 |
| 2. | INSTRUKCJE BezpIeCZEŃSTWA | 1 | 11 |
| 3. | parametry TechnicZNE | 2 | 12 |
| 4. | opis PIASKOWEJ POMPY FILTRUJĄCEJ | 2 | 12 |
| 5. | UMIESZCZENIE UKŁADU FILTRACJI | 3 | 13 |
| 6. | INSTRUKCJA MONTAŻU | 3 | 13 |
| 7. | PODŁĄCZENIE ElektrYCZNE | 4 | 14 |
| 8. | PRACA UKŁADU FILTRACJI | 4 | 14 |
| 9. | KONSERWACJA | 6 | 16 |
| 10. | opis PRACY ZAWORU SZEŚCIODROŻNEGO | 7 | 17 |
| 11. | USUWANIE PROBLEMÓW | 9 | 19 |
| 12. | OdstaWIENIE Z PRACY, zazimoWANIE | 10 | 20 |
| 13. | LISTA CZĘŚCI | 10 | 20 |
| 14. | WARUNKI GWARANCJI I SerWis | 10 | 20 |
|  | SCHEMATY PODSTAWOWYCH PODŁĄCZEŃ UKŁaDU FILTRACJI I BASENU | okładka |

|  | Symbol segregacji odpadów Chroń środowisko! Produkt zawiera części elektryczne/ elektroniczne. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE, urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu eksploatacji nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, ale jest konieczne zdanie ich do ekologicznej utylizacji w wyznaczonych punktach. Informacje na temat tych punktów, otrzymają Państwo w Urzędzie Gminy. |
| --- | --- |

# PL – sCHEMATY PODŁĄCZEŃ PODSTAWOWYCH UKŁADU FILTRACJI I BASENU

### WYKONANIE NAZIEMNE Z POMPĄ PONIŻEJ POZIOMU WODY

### WYKONANIE CZĘŚCIOWO WBUDOWANE Z POMPĄ NA WYSOKOŚCI POZIOMU WODY

### WYKONANIE WBUDOWANE Z POMPĄ PONAD POZIOMEM WODY

Legenda do ilustracji:

1 … ściana basenu

2 … dysza zwrotna

3 … zbieracz zanieszyszczeń (skimmer)

4 … poziom wody

5 … podstawa pod układ filtracji

6 … pompa

7 … pojemnik filtra

8 … zawór

9 … oś króćca ssawnego pompy

10 .. klapa zwrotna na ssaniu pompy

POLSKI

# 1. INSTRUKCJE PODSTAWOWE

Haywar 14 to kompletna piaskowa pompa filtrująca służąca do filtracji wody w basenie. Składa się ze zbiornika filtracyjnego do napełniania piaskiem, podstawy pod zbiornik, pompy z sitem do zatrzymywania większych zanieczyszczeń, zaworu sześciodrożnego z manometrem i kolanka łączącego.

Pompa filtrująca może być stosowana do filtrowania wody w basenie pływackim, w basenie saunowym lub w basenie ogrodowym do objętości 85 m3. Filtrowana woda nie może być zanieczyszczona przez produkty naftowe a temperatura obiegu wody nie powinna przekraczać 35 ° C Wszelkie inne zastosowania są uważane za niewłaściwe.

Przed dokonaniem zakupu u sprzedawcy, sprawdź przydatność zastosowania wybranego modelu układu filtracji i możliwości prawidłowego podłączenia.

Podczas transportu przestrzegaj instrukcji sprzedawcy i chroń urządzenie przed uderzeniami oraz nieostrożnym traktowaniem.

Zastrzegamy sobie prawo do całkowitego lub częściowego modyfikowania produktu bez uprzedzenia.

Zasada działania

Pompa filtrująca korzysta ze specjalnego filtra piaskowego do filtracji zanieczyszczeń z płynącej wody. Zbiornik filtracyjny jest napełniony piaskiem i działa jako stały zbieracz zanieczyszczeń. Woda w basenie zawierającym zanieczyszczenia jest zasysana przez czołowy filtr gruboziarnisty pompy i wpędzana do zaworu wielodrożnego (zwanego dalej zaworem) a następnie do górnej przestrzeni zbiornika filtracyjnego. Stamtąd woda jest tłoczona przez piasek, który usuwa z niej drobne zanieczyszczenia, do dolnej przestrzeni zbiornika. Przez zawór, woda wraca do basenu. Cały proces jest płynny oraz automatyczny i zapewnia pełną cyrkulację wody w basenie.

Po pewnym czasie pracy nagromadzone zanieczyszczenia pogarszają przepływ wody przez piasek, a tym samym zmniejszają przepływ wody przez całą pompę filtrującą. Oznacza to, że nadszedł czas, aby wyczyścić (przepłukać) filtr piaskowy. Po ustawieniu sterownika zaworu na Płukanie zwrotne (Backwash), woda jest filtrowana w odwrotnym kierunku, tj. z dna zbiornika przez filtr piaskowy, z którego wypłukuje osadzone zanieczyszczenia do przewodów odpływowych. Szczegółowy opis działania jest podany w rozdziale PRACA UKŁADU FILTRACJI.

# 2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Umieszczenie pompy filtrującej musi być zgodne z CSN 33 2000-7-702, tj. co najmniej 3,5 m od zewnętrznej krawędzi basenu.

- Obwód zasilania pompy musi być zgodny z odpowiednią normą CSN, i powinien być wyposażony w wyłącznik RCD z wyłącznikiem prądu 30 mA.

- W przypadku wykrycia, że przewód zasilający pompę lub przedłużacz jest uszkodzony na wlocie, należy bezzwłocznie wyłączyć wyłącznik obwodu zasilania pompy i usunąć usterkę.

- Ingerencje do instalacji elektrycznej pompy i układu zasilania może wykonywać włącznie wykwalifikowany elektryk.

- Nie wolno włączać pompy filtrującej, jeśli w basenie są ludzie.

- Nie wolno dotykać pompy filtrującej i przewodów zasilających, w przypadku że jesteś mokry lub nosisz mokre ubranie.

- Do manipulacji z filtrem lub zaworem sterującym, zawsze należy odłączyć przewód zasilający pompy od źródła zasilania.

- Nigdy nie wolno zdejmować zaworu ze zbiornika, gdy ten jest pod ciśnieniem.

- Nie montuj układu filtracji w miejscu, w którym może dojść do zalania pompy wodą. Chroń pompę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, bez zabezpieczenia nadzoru nad nimi i poinstruowania ich przez osobę odpowiedzialną; osoby, które nie zapoznały się z instrukcją; osoby pod wpływem narkotyków, środków odurzających, itp., zmniejszających zdolność do szybkiego reagowania.

- Zadbaj, aby do układu filtracji nie mogły się dostać dzieci.

- Nigdy nie uruchamiaj pompy, bez wody. Przed uruchomieniem pompy, należy zawsze się upewnić, że jest zalana wodą basenową.

- Nie używaj pompy bez filtra wstępnego z grubym sitem. Sito chroni pompę przed zasysaniem większych zanieczyszczeń, które mogą zablokować pompę i uszkodzić.

- Nigdy nie przykrywaj pompy. Pompa musi być podczas pracy chłodzona powietrzem.

- Nie dotykaj silnika pompy, podczas pracy pompy. Grozi ryzyko popalenia.

- Nie dotykaj sterownika zaworu, podczas pracy pompy. Zawsze najpierw wyłącz pompę.

- Nie pozwól, aby na pompę filtrującą ktokolwiek siadał lub obciążał ją w inny sposób.

- Chroń układ filtracji przez zamarznięciem. Przed nadejściem mrozów spuść z układu i z pompy wodę i zazimuj je zgodnie z instrukcjami.

- Zbiornik filtracyjny można przenosić pusty, odłączony od pozostałych części układu.

# 3. PARAMETRY TECHNICZNE

| Optymalny przepływ wody | m3/h | 14 |
| --- | --- | --- |
| Średnica zbiornika (ok.) | cm | 50 |
| Ilość piasku | kg | 100 |
| Ziarnistość piasku (min) | mm | 0,45 – 0,55 |
| Maks. ciśnienie robocze zbiornika | bar | 3,5 |
| Moc pompy | W | 830 |
| Napięcie znamionowe | V / Hz | 220 - 240 / 50 |
| Prąd znamionowy | A | 3,2 |
| Maksymalna wyporność | m | 15,5 |
| Stopień ochrony | - | IP X4 |
| Podłączenie ssania pompy | - | wąż Ø 32 mm lub Ø 38 mm |
| Podłączenie zaworu | - | gwint wewnętrzny 6/4", przewód Ø 32 lub Ø 38 mm |
| Orientacyjne wymiary układu filtracji, tzn. zbiornika wł. z zaworem i pompą (szer. x gł. x wys.) | cm | ok. 85 x 70 x 95 |

Warunki korzystania z pompy filtrującej:

- maksymalna temperatura wody 35°C

- wartość pH wody 6 - 8,5

- zawartość wolnego chloru maks. 10 mg/l

- zawartość rozpuszczonej soli maks 0,5%

# 4. OPIS PIASKOWEJ POMPY FILTRUJĄCEJ

- Zbiornik filtracyjny (bez piasku)

- Zacisk

- Pokrywa górna

- Podstawa

- Nakrętka do spuszczania wody ze zbiornika

- Zatyczka odpowietrzająca

- Zawór 6-drożny

- Manometr na zaworze

- Kolanko łączące

- Pompa

- Sito wstępne (na ssaniu pompy)

- Zatyczka na spuszczaniu wody ze zbiornika

# 5. UMIESZCZENIE UKŁADU FILTRACJI

Najpierw należy wybrać odpowiednią lokalizację dla umieszczenia układu filtracji. Powinien być umieszczony na twardej, równej powierzchni, łatwo dostępnej, chronionej przed deszczem, promieniami słonecznymi oraz przed ewentualnym zalaniem wodą. Unikaj instalacji w dołkach, szybach, itp., ponieważ istnieje duże ryzyko zalania elektrycznej pompy wodą.

Wybierz miejsce, w którym za silnikiem pompy będzie co najmniej 10 cm miejsca dla dopływu powietrza do chłodzenia silnika. Również nad pompą i wokół niej musi być wystarczające miejsce do kontroli i konserwacji.

Do lepszego tłumienia drgań pompy zalecamy włożyć pod pompę gumową podkładkę (np. wycieraczkę).

W pobliżu powinno być jednofazowe gniazdo zasilania zgodne z odpowiednią normą CSN. Jeśli używasz przedłużacza, powinien być typu H07RN-F z przekrojem żył co najmniej 1 mm2.

Ze względów bezpieczeństwa, należy zainstalować układ filtracji tak, aby najmniejsza odległość od krawędzi basenu wynosiła 3,5 m. Przewody i zwrotne należy poprowadzić z możliwie najprościej i najlepiej w pozycji nachylonej w kierunku pompy lub zaworu. Zwiększenie odległości pomiędzy pompą a basenem i złożoność przewodów ma negatywny wpływ na właściwości pompy filtrującej.

Pompę filtrującą zamontuj poniżej poziomu wody w basenie (z pompą najniżej 2 m poniżej poziomu wody). Możliwy jest również montaż powyżej poziomu wody (z pompą nie więcej niż 1,5 m powyżej poziomu wody), lecz w tym przypadku konieczne jest zastosowanie zaworu zwrotnego na ssaniu pompy.

Schemat podłączenia układu filtracji i basenu znajduje się na końcu instrukcji.

# 6. INSTRUKCJA MONTAŻU

Umieść zbiornik filtrujący na wybranym miejscu, które jest zgodne z wymogami rozdziału UMIESZCZENIE UKŁADU FILTRACJI, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami dot. montażu zbiornika (patrz opakowanie).

Szyjkę zaworu oznaczoną PUMP połącz z wylotem pompy za pomocą kolanka łączącego i odpowiednich śrub.

Dyszę zwrotną, która wpuszcza wodę z powrotem do basenu, połącz z otworem w zaworze oznaczonym RETURN, ssanie pompy połącz ze skimmerem zanieczyszczeń i do otworu w zaworze oznaczonym WASTE podłącz rurę odpadową. Do połączenia można korzystać z węży i zacisków wężowych (nie są częścią dostawy).

Uwaga: Gwint łączący na ssaniu pompy ma 2" i można go zredukować na 1 1/2" za pomocą redukcji wkładki (np. AP850158). W razie konieczności, należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Wykonaj połączenie elektryczne pompy (patrz rozdział POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE).

Uwaga: Podczas instalowania pompy nad poziomem wody należy wyposażyć ssanie pompy w zawór zwrotny, który zapobiega wyciekowi wody z przewodu ssącego z powrotem do basenu.

OSTRZEŻENIE: Podczas mocowania śrub do zaworu i pompy nie wolno używać siły. Jako uszczelnienia gwintów użyj taśmy teflonowej. Wszelkie nieszczelności w połączeniach mogą być usunięte za pomocą kitu silikonowego.

# 7. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przewód zasilający pompy jest wyposażony we wtyczkę do podłączenia do gniazdka, 230V / 50Hz. Obwód elektryczny musi być zgodny z odpowiednią normą (CSN 33 2000) i musi być wyposażony w wyłącznik RCD z wyłącznikiem prądu 30 mA.

Pompa nie jest wyposażona w przełącznik skoku. Zaleca się, aby połączenie było wykonane przez urządzenie umożliwiające włączanie i wyłączanie pompy (np. gniazdo przełączające).

NiGdy NIE URUCHAMIAJ POMPY bez Wody!

# 8. PRACA UKŁADU FILTRACJI

Woda w basenie jest czyszczona w specjalnym piasku krzemionkowym umieszczonym w zbiorniku filtrującym (piasek nie jest częścią dostawy).

Do poprawnego działania układu filtracji jest ważne zapoznanie się z poszczególnymi pozycjami zaworu sześciodrożnego - patrz rozdział opis PRACY ZAWORU SZEŚCIODROŻNEGO.

## A. Uruchomienie układu filtracji

Podczas uruchomienia układu filtracji należy wykonać następujące czynności w podanej kolejności:

1) Nawodnienie układu filtracji:

Napełnij basen wodą. Otwórz zawory na ssaniu i przewodzie zwrotnym (jeśli są zamontowane). Basen napełnij wodą do poziomu środkowego kołnierza zbieracza. Podczas napełniania basenu nastąpi zalanie układu filtracji.

Otwórz zawór i sprawdź szczelność każdego połączenia.

Odpowietrz układ filtracji – poluzuj zatyczkę odpowietrzającą i poczekaj, aż zacznie wypływać woda bez pęcherzyków powietrza.

Jeżeli pompa jest umieszczona powyżej poziomu wody, przed uruchomieniem pompy trzeba zalać komorę pompy wodą aż do zaworu zwrotnego. Odpowietrzanie przeprowadź aż po uruchomieniu pompy (przy początkowym płukaniu piaskiem).

2) Kontrola szczelności połączeń:

Skontroluj wzrokowo cały układ, czy gdzieś nie wycieka woda, a w razie konieczności dokręcić połączenia lub zatyczki, ewentualnie doszczelnij.

3) Pierwsze płukanie piasku:

Po napełnieniu zbiornika nowym piaskiem najpierw trzeba pozbyć się drobnych cząstek, które by były wypłukiwane do basenu. Do wykonania płukania należy podłączyć przewód do szyjki zaworu oznaczonego WASTE.

Ustaw zawór ustaw na pozycję płukanie zwrotne (Backwash). Po zalaniu układu filtracji wyłącz pompę. Pompę należy wyłączyć, gdy z przewodu zacznie wypływać czysta woda (1-3 minut). Pompowanie wody można obserwować przez wziernik zaworu sześciodrożnego.

Następnie ustaw pozycję zaworu płukanie (RINSE) i ponownie uruchom pompę na około 10-20 sekund. Następnie ustaw zawór z powrotem na pozycję filtracja (Filter) i ponownie uruchom pompę.

OSTRZEŻENIE: POZYCJĘ ZAWORU MOŻNA ZMIENIAĆ TYLKO WTEDY, GDY POMPA JEST WYŁĄCZONA. Wraz ze zmianą pozycji zaworu, należy odczekać około pół minuty po wyłączeniu pompy – w tym czasie osadzą się jeszcze zanieczyszczenia zwierzęce i piasek.

4) Pomiar ciśnienia na początku cyklu filtracji:

Po rozpoczęciu normalnego trybu zarejestruj ciśnienie przy rozpoczęciu cyklu filtracji, gdy filtracja jest czysta (jeśli zamontowano manometr). Wartość ta jest indywidualna dla każdego basenu, zależnie od zastosowanej pompy i długości oraz kształtu rur. Po pewnym czasie, ze względu na zanieczyszczenie piaskiem zmniejsza się przepływ wody i wzrasta ciśnienie. Jeśli ciśnienie wzrośnie o 0,2 bara w porównaniu do ciśnienia początkowego, konieczne jest wyczyszczenie filtru piaskowego (patrz niżej).

Uwaga: Dostarczony manometr jest wyposażony w obracające się okienko z kolorowym tłem, które można wykorzystywać do kontrolowania pracy układu filtracji. Na początku cyklu filtracji, ustaw niebieską kreskę do przysłony z rączką manometru. Płukanie należy wykonywać wtedy, gdy wskaźnik przekroczy zielony sektor.

Uwaga: Podczas pierwszego filtrowania nowej wody w basenie będzie konieczne częstsze czyszczenie filtru piaskowego, ponieważ woda zawiera więcej zanieczyszczeń.

## B. Praca układu filtracji

1. Zawór ustaw w pozycji filtracja (FILTER).

2. Włącz pompę.

## 3. Regularnie sprawdzaj przepływ w układzie filtracji (ciśnienie na manometrze) a w oparciu o stwierdzone wartości wykonaj płukanie piasku.

## C. Regularne płukanie piasku

W zależności od zanieczyszczenia basenu, czasu filtrowania i objętości basenu dochodzi do stopniowego zanieczyszczenia filtru piaskowego. Po wykryciu, zmniejszonej mocy przepływowej w układzie filtracji (w przypadku montażu zaworu z manometrem, ciśnienie na manometrze wzrośnie o ok. 0,2 bara wobec ciśnienia na początku cyklu filtracyjnego), konieczne jest wyczyszczenie filtra poprzez płukanie.

## 1. Wyłącz pompę.

2. Zawór ustaw na pozycji płukanie zwrotne (Backwash). Podłącz przewód do szyjki zaworu oznaczonego WASTE (odpad).

3. Włącz pompę. Piasek należy płukać do czasu, aż zacznie wypływać czysta woda (ok. 1 min). Pompowanie wody można sprawdzać na wzierniku zaworu sześciodrożnego.

4. Wyłącz pompę i ustaw zawór na pozycji płukanie (RINSE). Uruchom pompę na 15 sekund a następnie ponownie wyłącz.

5. Dźwignię zaworu ustaw na pozycji filtracja (Filter), ponownie uruchom pompę i zanotuj ciśnienie na manometrze na początku następnego cyklu filtracyjnego.

## D. Zalecenia

Na czystość i przejrzystość wody w basenie mają największy wpływ dwa czynniki: odpowiednia pojemności i jakość filtrowania oraz odpowiednia obróbka chemiczna wody.

Filtracja jest przeznaczona do pracy ciągłej. Dla większości basenów nie jest to jednak konieczne. Wskazane jest określenie harmonogramu filtrowania z uwzględnienie wielkości basenu i jego eksploatacji. Warunkiem odpowiedniej filtracji jest to, że woda w basenie powinna być przefiltrowana co najmniej raz dziennie.

## Aby woda w basenie była zdatna do kąpieli, konieczne jest utrzymywanie zawartości wolnego chloru i pH w optymalnych granicach. Niewystarczająca ilość chloru i niewłaściwa wartość pH powoduje rozmnożenie bakterii i glonów, które nadmiernie obciążają układ filtracji. Dlatego zalecamy skorzystanie z zestawu testowego do pomiaru wolnego chloru i wartości pH, do regularnego monitoringu i zastosowania preparatów do pielęgnacji wody w basenie zgodnie z wynikami.

Ważne informacje dla prawidłowej pracy układu filtracji:

- Aby uniknąć uderzeń w przewodach przy regulacji zaworu, należy zawsze wyłączyć pompę. Uderzenia mogą uszkodzić filtr, wymiennik ciepła, dysze i inne elementy instalacji.

- Szczególną uwagę należy poświęcić zespołowi, który zawiera wymiennik ciepła lub systemy czyszczące, które działają pod ciśnieniem wody. Zespoły te są wrażliwe na uderzenia wodne, ponieważ pracują z wyższym ciśnieniem.

- Podczas instalacji, upewnij się, czy nachylenie przewodów jest poprawne, aby uniknąć efektu syfonowego.

- Regularne czyszczenie kosza zbieracza (skimmera) i sita gruboziarnistego pompy zapobiega uszkodzeniu pompy i zbiornika oraz zaworu i gwarantuje bezpieczne oraz sprawne działanie układu filtracji.

- Pompa, która podczas pracy jest wystawiona na działanie promieni słonecznych może się przegrzać, co może prowadzić do uszkodzeń. Chroń pompę przed słońcem za pomocą odpowiednie osłony.

Nie przestrzeganie tych zasad może spowodować uszkodzenie elementów filtrujących.

# 9. KONSERWACJA

Uwaga: - Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych zawsze trzeba wyłączyć zasilanie pompy i wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka.

- Nigdy nie należy wyjmować zaworu lub pokrywy górnej, gdy filtr jest pod ciśnieniem.

- Przed demontażem dowolnej część układu filtracji zamknij przewody ssące i zwrotne. Z tego względu warto wyposażyć przewody ssący i zwrotny w zawory odcinające.

- Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

W trakcie sezonu kąpielowego, należy regularnie sprawdzać działanie układu filtracji. Jest to ważne, ponieważ wcześniej można wykryć ewentualne wady i można je szybko naprawić. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wady pompy filtrującej lub instalacji elektrycznej.

Należy okresowo wykonywać płukanie piasku. Jeśli nawet po płukaniu nie poprawi się przepustowość filtra piaskowego, tzn. po płukaniu ciśnienie w manometrze pozostaje wysokie, trzeba wymienić piasek. Postępuj zgodnie z rozdziałem KONSERWACJA ZBIORNIKA (patrz dalej).

## A. Konserwacja pompy

## Podczas pracy zużywają się uszczelki i dławice. W przypadku wykrycia wycieku wody, z dolnej części pompy lub z poszczególnych elementów, należy wymienić odpowiednie uszczelnienia.

Regularne czyszczenie sita gruboziarnistego

Po czasie, sito gruboziarniste może się zapełnić

zanieczyszczeniami i zmniejszy się przepływ pompy.

Ciśnienie na manometrze może być niższe niż

na początku cyklu filtracji. W takim przypadku konieczne jest oczyszczenie sita. Pompa nie może

pracować bez tego sita, ponieważ mogłoby to spowodować zatkanie, co może być przyczyną

uszkodzenia pompy.

Wyłącz pompę, i zamknij przewody na ssaniu i zwrotne,

aby nie wypływała woda z pompy. Następnie zdemontuj

pokrywę i wyjmij oraz wyczyść sito gruboziarniste

(patrz rys. 10). W przypadku nie zamknięcia przewodu

ssącego, z pompy będzie wyciekała woda.

Po wyczyszczeniu przywróć układ do stanu pierwotnego.

Przed uruchomieniem pompy nie zapomnij otworzyć

przewodów ssących i zwrotnych, ew. zalać pompę wodą.

Uwaga: W celu łatwiejszego poluzowania pokrywy sita gruboziarnistego, jest dostarczany specjalny klucz.

víčko - pokrywa

hrubé síto – sito gruboziarniste

čerpadlo - pompa

## B. Konserwacja zbiornika

Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić ilość i jakość piasku. Piasek musi pozostać sypki. Jeśli robią się w nim grudki lub jeśli górna warstwa piasku tworzy skorupę, konieczna jest wymiana piasku.

Wymiana piasku w zbiorniku

Zamknij przewody ssące i zwrotne, aby ze zbiornika nie wypływała woda. Zdejmij zacisk, górną pokrywę zbiornika i dyfuzor z górnego kolanka i przewodu odpowietrzającego. Przez górne kolanko i przewód odpowietrzający nasadź wytrzymały woreczek foliowy i przymocuj go gumką tak, aby się do niego nie mógł dostać piasek. Poluzuj zatyczkę zbiornika i spuścić z niego wodę. Wybierz ze zbiornika stary piasek. Umieść z powrotem na swoim miejscu zatyczkę na zbiorniku, wsyp nowy piasek. Potem zdejmij worek foliowy, załóż dyfuzor, pokrywę górną i zabezpieczyć zaciskiem. Potem przeprowadź całą procedurę uruchamiania układu filtracji (rozdział PRACA UKŁADU FILTRACJI, część A).

OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj zalecanej ziarnistości piasku! Zwłaszcza piasek o mniejszej ziarnistości, mógłby być wypłukiwany do basenu.

# 10. OPIS PRACY ZAWORU SZEŚCIODROŻNEGO

Tabliczka z opisem działania (pozycji), która jest umieszczona na zaworze, powinna ułatwiać orientację użytkownika i ograniczać ewentualne pomyłki.

OSTRZEŻENIE: ZMIANY POZYCJI ZAWORU MOŻNA DOKONYWAĆ TYLKO NA WYŁĄCZONEJ POMPIE.

Uwaga: Na zaworze może być oznaczona pozycja pośrednia ZAZIMOWANIE (WINTER), która jest używana podczas zazimowania układu filtracji.

Działanie zaworu i znaczenie jego pozycji jest przedstawione na poniższych schematach:

| FILTRACJA (FILTER) to podstawowa pozycja robocza. W tej pozycji woda jest filtrowana i powraca do basenu. BASEN – POMPA – ZAWÓR – GÓRNA CZĘŚĆ ZBIORNIKA – FILTR PIASKOWY – RURA CENTRALNA – ZAWÓR – BASEN | Pozycja ODPAD (WASTE) jest stosowana w celu obniżenia poziomu wody w basenie lub podczas odkurzania silnie zanieczyszczonego dna basenu. BASEN – POMPA – ZAWÓR – DO ODPŁYWU |
| --- | --- |

| W pozycji ZAMKNIĘTE (CLOSED) zawór jest zamknięty. Stosuje się do czyszczenia sita gruboziarnistego pompy. UWAGA: NIGDY nIe WŁĄCZAJ POMPY, JEŚLI ZAWÓR JEST W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ. | Pozycja PŁUKANIE ZWROTNE (BACKWASH) jest używana do płukaniu filtra piaskowego. Woda w zbiorniku płynie w odwrotnym kierunku. BASEN – POMPA – ZAWÓR – RURA CENTRALNA – FILTR PIASKOWY – GÓRNA CZĘŚĆ ZBIORNIKA – ZAWÓR – DO ODPŁYWU |
| --- | --- |
| W pozycji OBEJŚCIE (RECIRCULATE) woda jest pompowana bez filtrowania. Na przykład jest stosowana do pracy paneli słonecznych. BASEN – POMPA – ZAWÓR – BASEN | Pozycja PŁUKANIE (RINSE) stosuje się do płukania układu filtracji po zakończeniu przepłukiwania. Woda wewnątrz zbiornika płynie w tym samym kierunku, jak podczas filtrowania, ale nie wraca do basenu, ale wycieka do odpływu. BASEN – POMPA – ZAWÓR – GÓRNA CZĘŚĆ ZBIORNIKA – FILTR PIASKOWY – RURA CENTRALNA – ZAWÓR – DO ODPŁYWU |

# 11. USUWANIE PROBLEMÓW

| Usterka | Przyczyna | Usuwanie usterki |
| --- | --- | --- |
| Pompa nie zasysa wody | Pompa nie jest zalana wodą. Poziom wody w basenie jest niski. Sito zbieracza lub pompy jest zatkane. Wirnik pompy jest zatkany zanieczyszczeniami. | Sprawdź zalanie pompy wodą. Wyreguluj poziom wody na środek otworu przelewowego skimmera. Wyczyścić sito skimmera lub pompę. Wyczyszczenie komory pompy zleć autoryzowanemu punktowi serwisowemu. |
| Urządzenie filtrujące ma mały przepływ. | Filtr piaskowy lub sita są zatkane zanieczyszczeniami i. Nieszczelności na przewodach ssących, rurach, dochodzi do zasysania powietrza. | Wyczyść sito skimmera i pompy i wykonaj "Płukanie zwrotne". Sprawdzić rurę ssącą. |
| Dochodzi do wycieku wody w miejscu połączenia zaworu ze zbiornikiem. | Nieszczelności połączenia szyjki zbiornika i zaworu. | Zdejmij zawór ze zbiornika. Wyczyść powierzchnie uszczelniające zaworu i szyjki zbiornika z piasku, umieść odpowiednie uszczelnienie na zawór i dokręcić zacisk. |
| Z dolnej części pompy kapie woda | Uszkodzona dławica mechaniczna. | Wymianę dławicy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. |
| Na łączach kapie woda. | Poluzowany przewód. Poluzowane połączenie śrubowe. | Odpowiednim śrubokrętem uszczelnij odpowiedni zacisk wężowy. Uszczelnić śrubowanie za pomocą taśmy teflonowej. |
| Pompa po włączeniu nie obraca się. | Przyklejona turbina pompy (po dłuższej przerwie). Usterka w instalacji elektrycznej, lub na instalacji domowej. | Włóż śrubokręt do rowka w wale silnika i obróć silnikiem w kierunku obrotów silnika (patrz strzałka). Ewentualną naprawę urządzeń elektrycznych powierz wykwalifikowanemu elektrykowi. |
| Spada prędkość obrotowa silnika, spadem mocy silnika | Usterka na instalacji elektrycznej, spadek napięcia. Niewystarczająca średnica żył kabla zasilającego. Przeciążenie pompy (blokada). | Sprawdź kabel zasilający i instalację elektryczną. Wyczyść komorę pompy, użyj sita do zanieczyszczeń na wlocie pompy. |
| Pompa pracuje głośno | W korpusie pompy jest ciało obce, pompa zasysa powietrze, obudowy silnika są uszkodzone lub skorodowane | Z naprawą silnika zwróć się do autoryzowanego serwisu. |
| Częsta potrzeba filtrowania | Niewystarczająca konserwacja chemiczna wody. Brudny filtr piaskowy. | Skoryguj wartość pH i zawartości chloru w wodzie w basenie na wymagany poziom. Skonsultuj się ze specjalistą. Sprawdź górną warstwę piasku w zbiorniku. Jeśli ma grudki lub skorupę, wymień piasek. |
| Wody w basenie nie można wyczyścić | Niewystarczająca konserwacja chemiczna wody. Krótki czas filtrowania. | Skoryguj wartość pH i zawartości chloru w wodzie w basenie na wymagany poziom. Skonsultuj się ze specjalistą. Wydłuż czas filtrowania. |
| Piasek w basenie | Zbyt drobny piasek. Nieprzepłukany piasek. Uszkodzona rura odwadniania. | Użyj odpowiedniego piasku i właściwej procedury. Wymień rurę. |

W przypadku innych lub utrzymujących się usterek należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem.

# 12. ODSTAWIENIE Z PRACY, ZAZIMOWANIE

Przy długotrwałym odstawieniu z eksploatacji należy dokładnie wykonać zwrotne płukanie piasku w tym dezynfekcji, ochrony przed glonami i czyszczenie sita drobnoziarnistego pompy. Wskazane jest, aby zdezynfekowanie piasku (np. przez przelanie przez słaby roztwór chloraminy) i sprawdzenie, czy nie powstają grudki. Jeśli tak, to lepiej wymienić piasek.

Po zakończeniu sezonu basenowego wykonaj zazimowanie pompy filtrującej:

- Obniż poziom wody w basenie, poniżej poziomu otworu dyszy zwrotnej, a ze zbiornika i pompy spuść pozostałą wodę przez otwór spustowy.

- Układ filtrujący odłącz od przewodów/rur ssących i zwrotnych, zdemontuj pompę wylej z niej i z przewodów/rur pozostałą wodę.

- Naciśnij dźwignię zaworu i obróć ją na pozycję pośrednią (oznaczona WINTER). Umożliwi to wypłynięcie wody z zaworu. Dźwignię pozostaw w tej “otwartej” pozycji.

- Wszystkie elementy urządzenia filtrującego, należy przechowywać w suchym miejscu chronionym przed mrozem.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzeń powstałych w wyniku reakcji chemicznej lub mrozu, nie można reklamować jako wady produktu.

# 13. LISTA CZĘŚCI

Podstawa zbiornika	1

Zbiornik filtrujący z zatyczką spustową	1

Zawór sześciodrożny boczny	1

Zacisk z połączeniami śrubowymi	1

Górna pokrywa zbiornika	1

Manometr	1

Kolanko łączące pomiędzy zaworem i pompą 	1 zestaw

Pompa	1

Klucz poluzowujący pokrywę sita gruboziarnistego pompy	1

# 14. WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

Warunki gwarancji obowiązują w taki sposób, jak zostały opisane przez sprzedawcę w Karcie gwarancyjnej.

W razie potrzeby konsultacji, zapewnienia serwisu lub części zamiennych należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym serwisem.

INSTRUKCJA

- Czasomierz

Menu Użytkownika

- Wyświetlacz:

Wyświetla aktualny czas i stan pompy , zmienia swój tryb programowania na nieaktywny

po 2 minutach bezczynności.

- LED:

Wyświetla status pompy nawet gdy wyświetlacz zostanie wyłączony.

Miga, gdy zasilanie jest niestałe i świeci stale, gdy  pompa jest podłączona do zasilania.

- Przycisk "◄":

Cofanie i powrót do menu.

- Przycisk "SET/ ►":

Zapisuje. Nawiguje po menu.

- Przycisk "ON/▲":

Włącza pompę na stałe, Nawigacja po menu.

- Przycisk "OFF/▼":

Wyłącza pompę na stałe. Nawigacja po menu.

Istnieje zasilacz awaryjny (typu CR2032) wbudowany w kontrolkę dla oszczędności czasu, gdy pompa nie jest podłączona do stałego prądu. Bateria ta powinna być wymieniona po kilku latach, jeśli zajdzie taka konieczność.

DZIAŁANIE

W menu start istnieje możliwość by włączyć pompę na stałe, za pomocą przycisku "ON/▲" lub by wyłączyć ją za pomocą przycisku "OFF/▼".

Gdy program jest dezaktywowany może zostać załączony za pomocą przycisku "▲". Czas jest wyświetlany. Przyciśnięcie tego przycisku ponownie spowoduje włączenie pompy na stałe.

Gdy program jest aktywowany pompa załącza się i wyłącza sama niezależnie.

Przyciśnięcie "SET/►" zaprowadzi Cię do  ustawień menu. Tam możesz ustawić czas i programy od P1 do P3. Przyciśnięcie "◄" zawsze będzie cofało podczas nawigacji w menu.

USTAWIANIE CZASU

Wybierz "CLOC" w menu użytkownika i użyj przycisku "SET/►" by potwierdzić aktualny czas.

Godzina jest wybierana jako pierwsza za pomocą przycisków " ▲/▼" i zapisywana za pomocą "SET/►". Minuty są ustawiane w ten sam sposób.

USTAWIANIE PROGRAMÓW

Naciśnij "SET/►" by wejść do menu ustawień.

Następnie użyj "▲/▼" by wybrać program (P1, P2, P3) i potwierdź wybór przyciskiem "SET/►".

Czasy na włączanie i wyłączanie się pompy można ustawić za pomocą "P1:on"

Czasy na włączanie się pompy wyświetlone są pod ustawieniem "on:CL".

Czasy na wyłączanie się pompy wyświetlone są pod ustawieniem "off:CL"

Czas na włączanie i wyłączanie pompy ustawia się w taki sam sposób jak Ustawianie czasu.

By dezaktywować program użyj z ustawień "P1:oF" , a następnie "SET/►".

RESETOWANIE KONTROLKI

By zresetować ustawienie sterowania do ustawień fabrycznych naciśnij i przytrzymaj przycisk "◄"  przez minimum 5 sekund.

# Text boxes

Rys. 10

Rys. 2