PYRAMIDA - Instrukcja montażu i eksploatacji

1. Ważne zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Instalację wykonać tak, by instalacja solarna nie ułatwiała dzieciom lub zwierzętom dostęp do basenu. RYZYKO utonięcia!!!

Ogrzewanie solarne może być gorące w wypadku dotyku i może w nim występować woda gorąca.

Bezpośrednio po włączeniu urządzenia do filtracji będzie poprzez dyszę przepływać do basenu woda gorąca. Uważać na poparzenia!!!

2. Pytania i odpowiedzi

Jak działa ogrzewanie solarne?

Ogrzewanie solarne pochłania energię cieplną promieniowania słonecznego i przekazuje jej do wody krążącej w panelach. Wody zimna z basenu przekazywana jest za pomocą pompy filtrującej do panelu ogrzewania solarnego, w panelu woda zostaje podgrzana i powraca do basenu. W ten sposób korzystasz z darmowej i ekologicznej energii słonecznej do ogrzewania basenu.

Gdy działa instalacja solarna najlepiej?

Poprawnie zainstalowane ogrzewanie solarne (pod kątem 30 stopni) podwyższa temperaturę podczas sezonu o nawet 6 °C w porównaniu do basenów bez ogrzewania. Temperatura wody nie powinna przekraczać 30 °C. Woda ciepła nie jest orzeźwiająca i stwarza warunki korzystne dla powstawania glonu.

Jakie urządzenie do filtracji oraz jaką ilość instalacji słonecznym powinienem zastosować?

Do idealnego działania instalacji solarnej należy podłączyć pompę filtrującą od 2 m3/godz. (wkładowe lub piaskowe). Ilość instalacji solarnych należy ustalić wobec wielkości basenu i do tego dopasować wydajność pompy filtrującej – podano w tabelce na str. 4 niniejszej instrukcji. Polecamy urządzenie o wydajności do 6 m3/godz.

W którym miejscu zainstalować panel?

Ogrzewanie solarne należy zainstalować w miejscu, gdzie występuje odpowiedni poziom promieniowania słonecznego. Optymalnym nachyleniem panelu solarnego dla okresu maj – wrzesień jest 30 stopni. Ze względów bezpieczeństwa nie należy instalować panel bezpośrednio obok basenu. Może wtedy ułatwiać dostęp dzieci i zwierząt do basenu i w takim wypadku występuje ryzyko utonięcia!!! Pod uwagę należy wziąć również inne czynności utrzymania ogrodu (np. dostęp kosiarki), a więc dlatego należy dobrać miejsce ustawienia panelu tak, by nie mogło dojść do uszkodzenia mechanicznego. Nowe rewolucyjne wzornictwo instalacji solarnej pozwala na bardzo praktyczne zaoszczędzenie powierzchni oraz bardzo łatwą eksploatację.

Połączenie z plandeką solarną?

Plandeka solarna (plandeka termoizolacyjna) utrzymuje temperaturę wody w basenie nocą, szczególnie na początku sezonu. Idealnym połączeniem do maksymalnego wykorzystania promieni słonecznych do ogrzewania wody w basenie.

W jaki sposób podłączyć panel?

Ogrzewanie solarne należy podłączyć do węża wylotowego z pompy filtrującej.

3. Montaż

Zawartość opakowania

1. Instalacja solarna z ruchomym przeźroczystym wiekiem w kształcie półkuli – 1 szt.

2. Długi wąż do połączenia instalacji solarnej z basenem - 1 szt.

3. Krótki wąż do podłączenia kolejnego panelu solarnego - 1 szt.

4. Redukcja - 2 szt.

5. Zacisk do węży - 2 szt.

6. Osłona biała - 1 szt.

Zasady funkcjonowania

- należy zapewnić, by ogrzewanie solarne było nasłoneczniane przez cały dzień.

- ogrzewanie solarne działa najlepiej pod kątem 30 stopni. Poprawny kąt nachylenia zostanie osiągnięty za pomocą nóg wysuwanych na panelu.

- energia słoneczna pochłaniana jest poprzez przeźroczyste wieko w kształcie półkuli i przekazywane jest w wodę krążącą w spirali wykonanej z węża plastikowego.

- przypadkowe wydłużanie węża lub pokonanie dużej wysokości transportowej obniża wydajność pompy filtrującej (1 m wysokości = wzrost ciśnienia o 0,1 bar).

- część składową dostawy stanowi biała osłona, którą można w czasie dnia bardzo gorącego zamieścić na panelu solarnym i w ten sposób zapobiec kolejnemu podgrzewaniu wody. Zastosowanie osłony białej nocą zapobiega stratom cieplnym wody podgrzanej.

- polecamy zastosowanie jednej jednostki solarnej do ogrzewania ok. 7,5 m3 wody.

Montaż

- jedynym niezbędnym narzędziem będzie płaski śrubokręt

- do podłączenia jednostki należy stosować tylko węzą będące częścią składową opakowania.

- w wypadku łączenia większej ilości jednostek solarnych należy zastosować wąż krótki będący również częścią dostawy. Polecamy połączenie maks. 4 jednostek szeregowo.

4. Podstawowy proces instalacji

Uruchomienie

- należy określić odpowiednią przestrzeń do ustawienia panelu solarnego / jednostki solarnej.

- wyłączyć pompę i zapewnić, by z basenu nie mogła wylewać się woda.

- na przepusty plastikowe zainstalować redukcje, do nich podłączyć węże wg następującej kolejności (basen – pompa filtrująca – instalacja solarna – basen) i przymocować zacisk do węży.

- przepust środkowy – do podłączenia urządzenia do filtracji

- przepust krańcowy – podłączenie do dyszy zwrotnej / kolejnej jednostki

- otworzyć dopływ do basenu i włączyć urządzenie do filtracji

- jednostka solarna będzie teraz ekologicznie i darmowo podgrzewać wodę w basenie.

Tabelka wartości

| Zużycie energii elektrycznej | Średnie zaoszczędzenie kosztów |
| --- | --- |
| Cena energii el. (CZK / 1 KWh) | Pobór mocy ogrzewania el. (KW) | Ilość godzin ruchu na dobę | Dzień | Tydzień | Miesiąc |
| 4,50 | 3 | 10 | 135 | 945 | 4050 |

| Pojemność basenu | Ilość dni koniecznych do podgrzania basenu o 4,0 °C |
| --- | --- |
| Litrów | 1 ogrzew | 2 ogrzewy | 3 ogrzewy | 4 ogrzewy |
| 2420 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 3850 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| 14140 | 6,2 | 3,1 | 2,1 | 1,6 |
| 20460 | 9 | 4,5 | 3 | 2,3 |
| 22310 | 9,8 | 4,9 | 3,3 | 2,5 |
| 24300 | 10,7 | 5,3 | 3,6 | 2,7 |

* wyniki określono na podstawie 10 godzin promieniowania bezpośredniego na dobę. Może różnić się w zależności od stanu pogody.

5. Przygotowania do zimy

Przygotowanie do zimy

W okresie, gdy temperatura wody w basenie osiąga granicy 10 °C, należy zdemontować ogrzewanie solarne, spuścić wodę i przechowywać go w miejscu suchym o temperaturze powyżej zera. W ten sposób zapobiegasz uszkodzeniom powstającym w skutek mrozu.

6. Ułatwienie konserwacji basenu

System filtracji

Piaskowa pompa filtrująca wspomaga utrzymywanie wody w stanie czystym przez cały sezon letni.

Woda w basenie wsysana jest przez pompę i skimer do filtra grubego przejmującego zanieczyszczenia duże. Woda następnie biegnie dalej poprzez zawór sześciodrożny do zbiornika filtracji. Tutaj woda przepychana jest przez piasek usuwający z niej zanieczyszczenia drobne. Woda powraca do basenu poprzez dyszę zwrotną i ponownie przez zawór sześciodrożny.

Cała pojemność basenu powinna zostać przefiltrowana 1-2 razy na dobę wg stopnia zanieczyszczenia. Zapas piasku należy przepłukać raz w tygodniu lub zawsze przy podwyższonym ciśnieniu w zbiorniku. Płukanie usuwa z piasku zanieczyszczenia filtrowane.

Przekrój systemu filtracji

1. Dopływ wody (ze skimera)

2. Filtr gruby

4. Zbiornik filtracji z zaworem sześciodrożnym

5. Zapas piasku

6. Wylot wody (do dyszy zwrotnej)

Ogrzewanie solarne - panel

- dogodny do wszystkich basenów posiadających filtrację piaskową o wydajności od 4 m3/godz.

- wymiary 1,2 x 3 m

- ekologiczna i tania eksploatacja

Prysznic solarny

- praktyczne rozwiązanie prysznicu sezonowego

- ekologiczna i tania eksploatacja

- dwuelementowa bateria dźwigniowa

Pompa piaskowa PROSTAR 4

- dla basenów powyżej 20 m3

- wydajność 4m3/h

- zawór sześciodrożny

- wstępny filtr gruby

7. Informacje dla klientów / Kontakt

Sklep AM BASENY

Ul. Wojska Polskiego 190

Łódź

Tel. 42 6508820

+48 509188302

info@ambaseny.pl

www.ambaseny.pl